## Slide 1
华为内部立项 · 痛点驱动：多模态 · 多设备 · 多场景
AI 物理感知平台
接入契约 → 共享表征 → 预测 / 分类双接口，不做场景应用
三大痛点：多模态融合不足、多设备自适应困难、多任务多场景泛化弱。
平台对策：统一 patch token 表征 + 统一推理接口；底座可换，接口不变。
痛点
多模态 · 多设备 · 多场景
接口
接入契约 + 预测 + 分类
演进
零样本基线 → 千人千面 → Token 嵌入大模型
来源：TimesFM / UniTS / MOMENT / LIMU-BERT-X 公开资料 · 11 页平台版
1 / 11
Security Level: Internal

## Slide 2
1 业务痛点
三个痛点，一个根因：缺统一表征与统一接口
来自一线业务复盘；每个痛点都对应后文一类模型能力。
痛点一
多模态融合不足
异构模态缺乏统一对齐。
IMU / EMG / TP 各自建模：量纲、采样率、时钟不一致；
跨模态信息互相看不见，融合靠人工拼特征。
痛点二
多设备自适应困难
基于单设备独立优化。
每款设备单独采数据、单独调参；
换机型、换佩戴位置就要重新标定，成本线性增长。
痛点三
多任务多场景泛化弱
算法针对特定场景设计。
一个场景一个模型；新场景重新标注、重新训练；
无法零样本启动，长尾场景覆盖不了。
根因：没有「统一表征 + 统一接口」的物理时序底座——这正是平台的定位。
华为 · AI 物理感知平台 · 业务痛点 | Security Level: Internal
2 / 11

## Slide 3
2 模型盘点 · 通用时序
通用时序基础模型：预测强，分类只有两家原生支持
口径：预训练目标决定原生能力；TimesFM / Chronos / Moirai 都只做预测。
模型 / 作者单位
预训练目标
原生能力
分类
许可
TimesFM-3
Google Research
ICML'24 / 3.0 2026
decoder-only
分位数回归
多变量预测 + 协变量；
CPM 一次前向出 9 分位
✗ 规则/加头
3.0 权重 NC
≤2.5 Apache
Chronos
Amazon Science
ICML'24
离散 token
T5 式 NTP
单变量概率预测
✗
Apache-2.0
Moirai
Salesforce AI Research
ICML'24
masked encoder
any-variate
多变量概率预测
✗
代码 Apache
权重 CC-BY-NC
UniTS
Harvard + MIT Lincoln Lab
NeurIPS'24
任务 token
GEN/CLS 共享参数
预测+分类+填补+异常一体；
38 个数据集对比领先
✓ 原生
MIT
MOMENT
CMU Auton Lab
ICML'24
掩码 patch 重建
T5 encoder
预测/分类/异常/填补；
线性探针即用
✓ 探针
MIT
所以 · 预测底座选 TimesFM-3（多变量+协变量最强）；原生分类只有 UniTS / MOMENT——这正是双头设计的来源。
华为 · AI 物理感知平台 · 模型盘点 | Security Level: Internal
3 / 11

## Slide 4
3 模型盘点 · 物理传感器
IMU / EMG 专用模型：提供领域先验，不当平台底座
传感器模型规模小、端侧导向；与通用底座互补，不替代。
模型 / 作者单位
数据 / 预训练
能力亮点
部署 / 许可
LIMU-BERT
南洋理工+阿里巴巴
SenSys'21
IMU 三轴
掩码预训练
端侧 HAR 开山作；小样本迁移到手机 / 腕戴
手机可部署
LIMU-BERT-X
港科大+阿里巴巴
MobiCom'25
143 万小时 · 6 万人
1.1K 种机型
真实设备大规模泛化；端侧 HAR SOTA；外卖配送全国部署
端侧
TartanIMU
CMU AirLab
CVPR'25
跨机器人 IMU
位姿基础模型
LoRA 仅 1.1M 参数即适配新机；200 FPS 在线推理
机器人
PRIMUS
Nokia Bell Labs
+华盛顿大学 ICASSP'25
IMU 多模态
自监督对齐
对齐预训练，提升下游 HAR / 健康任务
研究
Babel
微软研究院+威斯康星
麦迪逊+港科大 SenSys'25
6 模态对齐
IMU 塔 = LIMU-BERT
多模态人体感知表征
研究
Meta EMG
Meta
Nature'25
sEMG 腕带
跨用户泛化
0.88 手势/s；手写 20.9 WPM；个性化再 +16%
腕带
CC-BY-NC
所以 · 平台用 LIMU-BERT-X 初始化 IMU 变元、用 Meta EMG 作 EMG 对照；底座仍是通用模型。
华为 · AI 物理感知平台 · 模型盘点 | Security Level: Internal
4 / 11

## Slide 5
4 痛点 → 方案
每个痛点对应一类已验证的模型能力
平台不做场景：只把模型能力收敛成 接入 → 表征 → 预测 / 分类。
多模态
融合不足
统一 patch token + 变元注意力：TimesFM-3 变元注意力、UniTS 任务 token；Babel 6 模态对齐作参照。
接入契约统一时钟、量纲、质量位——对齐在进模型前完成。
多设备
自适应困难
跨设备预训练先验：LIMU-BERT-X 覆盖 1.1K 机型、6 万人；Meta EMG 跨用户泛化。
RevIN 实例归一 + LoRA 轻适配（TartanIMU 仅 1.1M 参数即适配新设备）。
多任务多场景
泛化弱
零样本基座：TimesFM-3 零样本预测；UniTS 零样本多任务（预测/分类/填补/异常）。
统一预测 / 分类接口，新场景先零样本启动，再按需微调。
平台边界：交付接入校验、共享表征、预测 / 分类双接口、评测工具链；不交付场景 Pack、整机、芯片。
华为 · AI 物理感知平台 · 痛点→方案 | Security Level: Internal
5 / 11

## Slide 6
5 接口定义
接入契约 + 预测接口 + 分类接口
所有输入先过接入校验；预测与分类共用同一批 patch token。
接入（数据契约） → 校验 → patch token
数据契约 = {序列 id, 时间戳, 数值, 量纲单位, 质量位, 变元角色: 目标 / 仅历史 / 历史+未来}
校验：时钟对齐、量纲归一、质量位过滤、变元上限 32、历史段 ≤ 15,360。不合格直接拒收。
预测（历史段, 预测时长） → {分位数, 点预测}
分位数：(V, H, 9) 十分位轨迹
点预测：(V, H) 中位数 q50
一次前向，CPM 非自回归；可拼接任意预测长度。
分类（时间窗） → {类别, 置信度}
类别：场景方注册的类别 id
置信度：softmax 概率
基于共享表征 + 任务 token / 线性探针。
华为 · AI 物理感知平台 · 接口 | Security Level: Internal
6 / 11

## Slide 7
6 预测实现
TimesFM-3 式：CPM 一次前向出 9 分位数
预测是平台原生能力；接口固定，底座可换。
输入
历史段 ≤ 15,360；变元 ≤ 32；目标 / 仅历史 / 历史+未来 三类变元。
特征
pad32 → 去趋势 → RevIN → patch 192 → ResidualBlock → 1280 token。
表征
20 × MixingTransformer：因果时间注意力 + 变元注意力 + FFN。
输出头
Linear 1280→64×9；CPM 掩码预测段；逆 RevIN；拼接任意预测长度。
读出
点预测 q50；概率区间 q10–q90；MAE + 覆盖率评测。
替换点
底座换 TimesFM-4 / 自研时，预测接口签名与返回结构不变。
华为 · AI 物理感知平台 · 预测 | Security Level: Internal
7 / 11

## Slide 8
7 分类实现
共享表征 + 任务 token / 线性探针
分类不是 TimesFM 内建；平台用 UniTS / MOMENT 方式补。
路 A 规则下游（零样本，示意）
历史段：去趋势残差 z-score。
|z|≥3 CRITICAL，≥2 WARNING，否则 NORMAL。
未来段：观测是否落在 q10–q90 / q20–q80 外。
不改权重，不能注册新类别，只能做异常示意。
路 B 可学习分类（平台接口）
UniTS：任务 token 把预测 / 分类 / 填补 / 异常收进同一套参数。
MOMENT：掩码预训练编码器 + 线性探针 / 分类头。
LIMU-BERT-X：IMU 掩码预训练，直接初始化 IMU 变元。
场景方注册类别 → 平台微调分类接口 → 返回类别 + 置信度。
华为 · AI 物理感知平台 · 分类 | Security Level: Internal
8 / 11

## Slide 9
8 代际演进
Gen1 零样本基线 → Gen2 千人千面 → Gen3 Token 嵌入大模型
接口不变，能力逐代升级；每代回答一个业务问题。
Gen1 零样本基线
预训练底座直接上岗。
预测零样本（TimesFM-3）；
分类走规则 / 线性探针（UniTS / MOMENT）。
回答：底座行不行 → 统一评测基线。
Gen2 千人千面
轻量适配到每设备、每用户。
LoRA / 提示微调：TartanIMU 仅 1.1M 参数；
Meta EMG 个性化后再 +16%。
回答：换设备换人还行不行 → 画像进数据契约。
Gen3 Token 嵌入大模型
物理 patch token 作为新模态注入大模型。
预测 + 分类变成大模型的原生能力；
平台从「提供模型」变成「提供 token 与接口」。
回答：物理感知如何进入统一智能。
演进原则：接口（接入 / 预测 / 分类）向下兼容；底座、权重、头可独立替换。
华为 · AI 物理感知平台 · 代际演进 | Security Level: Internal
9 / 11

## Slide 10
9 评测与许可
同一接口，同一评测，不同底座可对比
平台提供统一评测工具链；许可边界随底座变化。
评测接口
预测：MAE、q10–q90 覆盖率、长时域拼接稳定性。
分类：宏 F1、混淆矩阵、注册类别一致性。
底座对比：同一批数据，同一接口，换底座重跑。
许可边界
TimesFM-3 权重：NC，商用必须自训底座。
TimesFM ≤ 2.5：Apache-2.0，可商用。
UniTS / MOMENT：MIT，可商用。
Moirai 权重 / Meta EMG：CC-BY-NC，仅研究。
平台不绑定任何 NC 权重；接口层与许可层解耦。
华为 · AI 物理感知平台 · 评测与许可 | Security Level: Internal
10 / 11

## Slide 11
决策
平台交付接口与工具链，不交付场景语义
痛点驱动：统一表征 + 统一接口；底座可换，代际演进向下兼容。
痛点
多模态融合不足、多设备自适应困难、多任务泛化弱 → 统一表征 + 统一接口。
接口
接入契约 + 预测接口 + 分类接口；版本化，向下兼容。
预测
TimesFM-3 式 CPM 一次前向；点预测 q50；评测 MAE + 覆盖率。
分类
UniTS 任务 token / MOMENT 线性探针；场景方注册类别，平台微调。
演进
零样本基线 → 千人千面 → Token 嵌入大模型；接口不变。
许可
3.0 权重 NC；≤2.5 Apache；UniTS / MOMENT MIT；平台层与许可层解耦。
不做
场景 Pack、整机、芯片、自建大模型、世界视频、把 TimesFM 当分类模型宣传。
华为 · AI 物理感知平台 · 决策 | Security Level: Internal
11 / 11