## Slide 1
华为内部立项 · 从特性独立开发到统一特征底座
AI 物理感知平台
时间序列输入 → 时空特征传感器 → 特征输出；评估时按特性训练预测头 / 分类头
现状：握姿、手势、旋转各自开发，模型与特征不通用，新增特性需重新训练。
前期：智感握姿等特性已完成单点验证，明确了「不通用」的成因。
本期：平台只输出特征，不承接场景；特性效果通过训练对应预测头 / 分类头评估。
现状
各特性独立开发，特征不通用
前期
智感握姿 / 手表手势完成单点验证
平台
时序输入 · 特征输出 · 头仅用于评估
标杆特性：手机智感握姿、手表手势（敲一敲 / 划一划） · 12 页
1 / 12
Security Level: Internal

## Slide 2
1 现状
各特性独立开发：模型与特征不通用，新增特性需重建
问题不在单点算法，而在特征与特性绑定——换一个特性就要重做一套。
智感握姿 · 独立链路
电容阵列 + IMU + 接近光，启发式融合。
四分类与切换，仅服务来电交互。
特征无法复用，换机型即返回 801。
手表手势 · 独立链路
IMU + X-TAP 单独建模，与握姿不共享。
WATCH 3 与 WATCH 5 手势集不通用。
跑步 / 骑行 / 滑雪场景下整体失效。
旋转 / 误触 · 各自独立
智感旋转基于陀螺仪，误触另设门限。
同一只手表、同一路 IMU，特征不能复用。
新增特性 = 新模型 + 新数据 + 新标定。
共性：输入都是时间序列，输出却是绑死的标签。缺的不是再做一个特性模型，是中间那一层通用特征。
华为 · AI 物理感知平台 · 现状 | Security Level: Internal
2 / 12

## Slide 3
2 前期工作
智感握姿等特性已完成单点验证，并定位了「不通用」的成因
前期工作的价值在于：单特性已可商用，同时明确了特征无法跨特性复用。
智感握姿
电容阵列 + IMU + 接近光。
左手 / 右手 / 双手 / 未握持，200ms 内输出；支持来电交互。
现网：MultimodalAwarenessKit，覆盖部分机型。
手表手势
IMU + X-TAP（PPG / ECG / 触摸）。
敲一敲 / 划一划 / 翻腕，支持接电话、遥控拍照、车钥匙。
现网：WATCH 5 首配 NPU。
定位的缺口
保护壳 > 3mm、戴手套时精度下降；换机型需重新标定。
握姿特征无法用于手势，手势特征无法用于旋转。
新增特性仍需从零搭建完整链路。
前期交付的是特性算法；本期要交付的是各特性可共用的中间层——时空特征传感器。
华为 · AI 物理感知平台 · 前期工作 | Security Level: Internal
3 / 12

## Slide 4
3 平台定义
平台只做一件事：把时间序列变成可复用的特征
时空特征传感器 = 同时看「时间怎么变」和「多路传感器怎么摆」。
1 输入
时间序列信号
序列 id / 时间戳 / 数值
量纲 / 质量位 / 变元角色
电容 · IMU · 接近光 · X-TAP
2 核心
时空特征传感器
时：窗口里信号怎么变
空：多路传感器、阵列位置
对齐时钟、量纲、质量位
3 输出
特征
同一套向量，不含场景标签
握姿、手势、旋转都吃它
底座可换，特征形态冻结
4 仅评估
预测头 / 分类头
按特性另训一个小头
头的分数 = 特征好不好
头不是平台交付物
所以 · 平台边界：交付接入校验、时空特征传感器与特征。预测头 / 分类头仅在评测时训练，不进入平台接口。
华为 · AI 物理感知平台 · 平台定义 | Security Level: Internal
4 / 12

## Slide 5
4 输入
入口只有一种东西：时间序列信号
不管来自握姿、手势还是旋转，先变成同一套字段，缺一不可。
六字段（缺一即拒收）
序列 id：这一路信号是谁。
时间戳：什么时候采到的——多路要对齐。
数值：原始读数。
量纲单位：g、rad/s、pF，不能混着喂。
质量位：丢包、饱和、超档重采样，要记下来。
变元角色：目标 / 仅历史 / 历史+未来。
覆盖：IMU / 电容阵列 / 接近光 / X-TAP / EMG / TP。
上限：变元 ≤ 32；历史段 ≤ 15,360 点。
采样率档位：10 / 50 / 100 / 200 Hz。
不进入口的东西
左手 / 右手 / 敲一敲
——场景标签不进平台。
来电交互、车钥匙解锁
——应用语义不进平台。
机型名、保护壳厚度
——可作为质量位或协变量，不作为类别。
华为 · AI 物理感知平台 · 输入 | Security Level: Internal
5 / 12

## Slide 6
5 时空特征传感器
同时看时间怎么变、多路传感器怎么摆
这是平台唯一的核心模块；换底座可以，进出形态不能散。
时 · 时间维
把一段窗口切成 patch，看信号怎么随时间变。
握姿是秒级稳态，敲一敲是 0.5s 脉冲——同一套特征，窗口不同。
空 · 传感器维
电容阵列有位置，IMU 有三轴，接近光 / X-TAP 是另一路。
变元注意力自动学习多路信号的关联，不再人工拼接特征。
对齐先于模型
时钟、量纲、质量位在进传感器之前完成。
多路信号若未对齐，再强的模型也只能处理噪声。
公开依据：TimesFM-3 变元注意力、UniTS 任务 token、LIMU-BERT-X 跨 1.1K 机型、Babel 6 模态对齐。
华为 · AI 物理感知平台 · 特征传感器 | Security Level: Internal
6 / 12

## Slide 7
6 输出
平台出口是特征，不是左手 / 敲一敲 / 转了多少度
场景语义留在特性侧；特征形态冻结，换底座旧调用还能接。
交什么（特征）
一段窗口 → 一组向量（patch token）。
同一套特征同时喂给：
握姿分类头、手势分类头、旋转预测头。
结构冻结：维度、时间对齐、质量位随路。
版本升级向下兼容。
底座（TimesFM / UniTS / 自研）可换，
外面看到的仍是这组特征。
不交什么
不交付左手 / 右手标签。
不交付敲一敲触发。
不交付来电交互。
不交付整机、芯片、场景 Pack。
以上由特性团队负责。
平台提供特征，特性团队训练各自的头。
华为 · AI 物理感知平台 · 输出 | Security Level: Internal
7 / 12

## Slide 8
7 评估
特征冻结，按特性训练预测头 / 分类头，头的指标即特征质量
预测头 / 分类头仅作评测探针，不作为平台交付物；头规模小，便于归因于特征。
评测协议：冻结时空特征传感器（不调整或仅允许极小适配）→ 按特性训练线性探针 / 浅层头 → 在冻结集上评分。
对照基线 = 前期手工算法（握姿启发式、手表现网手势）。同一数据下，头指标更优才说明特征更优。
更换特性只更换头、不更换特征；若换头后指标显著下降，说明特征未通用，而非头训练不足。
分类头 · 握姿
四分类：左 / 右 / 双手 / 未握持
看宏 F1、切换是否 ≤ 200ms
分类头 · 手势
敲一敲 / 划一划 / 翻腕 + 拒识
看召回 @ 误报、p95 ≤ 50ms
预测头 · 旋转 / 切换
下一时刻角度或握姿切换
看 MAE、分位数覆盖率
所以 · 平台验收不看「再交付一个握姿模型」，看「同一套特征更换头后，仍优于前期单点方案」。
华为 · AI 物理感知平台 · 评估 | Security Level: Internal
8 / 12

## Slide 9
8 标杆接入
前期特性保留，改为「共用特征 + 各自的头」
握姿、手势、旋转仍作为验收场景；变化在中间层，不在场景本身。
特性
前期（独立开发）
本期（平台）
评估头 / 指标
智感握姿
电容+IMU+光启发式
特征无法复用
同一套时空特征
秒级窗口
分类头 · 四分类
宏 F1；切换 ≤ 200ms
敲一敲 / 划一划
IMU+X-TAP 独立建模
与握姿不共享
同一套时空特征
短脉冲窗口
分类头 · 事件+拒识
召回 @ 误报；p95 ≤ 50ms
招一招 / 翻手腕
每只手表单独标定
换头不换特征
分类头 · 事件
跨机型衰减 ≤ 5pp
智感旋转
陀螺仪独立链路
同一套特征用于预测
预测头 · 连续量
角度 MAE
误触抑制
各链路单独设门限
基于特征的置信度
拒识头 · 共用
误触 < 1 次/天
华为 · AI 物理感知平台 · 标杆 | Security Level: Internal
9 / 12

## Slide 10
9 新特性接入
新特性 = 注册时序 + 训练一个头，不再重建完整链路
时空特征传感器保持冻结；特性团队仅需确定窗口、类别表及预测头 / 分类头类型。
① 接入时序
按六字段注册该路信号。
电容、IMU、X-TAP 均可接入。
② 输出特征
复用已上线的时空特征传感器。
不重新训练底座。
③ 训练头评估
分类头或预测头，线性探针即可起步。
指标达标方可准入。
④ 特性侧组装
窗口、类别表、拒识门限由特性侧定义。
平台不承接场景语义。
与前期差别：前期每新增一个特性，需重做模型、特征与标定；本期每新增一个特性，仅增加一个头。若头无法达标，回溯优化特征传感器，而非另立特性项目。
华为 · AI 物理感知平台 · 新特性 | Security Level: Internal
10 / 12

## Slide 11
10 量化指标
考核对象为特征，指标通过对应的头体现
每项均为「冻结特征 + 对应的头」。基线 = 前期独立开发的手工算法。
层
指标
基线 / 对标
目标值
怎么测
特征
握姿分类头 宏 F1
前期启发式握姿
≥ 前期；关键场景冲 99%
冻结特征 + 四分类头
特征
手势分类头 宏 F1
WATCH 5 现网手势
≥ 前期；误触 < 1 次/天
冻结特征 + 事件头
特征
旋转预测头 MAE
前期陀螺仪单链
持平或更优
冻结特征 + 预测头
通用
换头掉分
各特性独立模型
换头不换特征，掉分 ≤ 5pp
握姿特征直接挂手势头
泛化
跨机型 / 跨用户
单机单独标定
衰减 ≤ 5pp；Gen2 ≤ 2pp
留一交叉验证
时延
特征 + 头 端侧 p95
现网握姿 200ms
握姿 ≤ 200ms；手势 ≤ 50ms
真机 profiling
工程
特征形态兼容
—
换底座不破坏旧调用
工具链回归
验收标准：同一套特征分别训练握姿头与手势头，均优于前期单点方案——方为通用，而非再交付两个特性模型。
华为 · AI 物理感知平台 · 量化指标 | Security Level: Internal
11 / 12

## Slide 12
11 代际演进
特征先通用，再覆盖到人与设备，最终成为大模型可用的 token
每代升级的是时空特征传感器；头可替换重训，特征形态保持稳定。
Gen1 特征通用
时空特征传感器上线。
握姿 / 手势通过线性探针头验收。
优于前期单点，方为通用起步。
回答：一套特征能否支撑多个特性。
Gen2 跨设备跨人通用
左右手、保护壳、手套、佩戴松紧纳入特征。
LoRA 仅做特征侧轻量适配，不重建特性链路。
跨机型衰减收紧至 ≤ 2pp。
回答：换设备换人，是否仍需重训。
Gen3 特征接入大模型
物理特征作为新模态注入大模型。
特性头可进一步简化，甚至不再独立存在。
平台从「提供特征」演进为「提供 token」。
回答：物理感知如何进入统一智能。
演进原则：输入时序规格、输出特征形态向下兼容；底座和评估头可独立替换。
华为 · AI 物理感知平台 · 代际演进 | Security Level: Internal
12 / 12