## Slide 1
立项汇报 · 物理 = 视频 / 音频 / 文字之外的传感器信号
AI 物理感知平台
做信号操作系统，不做语言大模型，不做世界视频
VLM 已吃掉图声文；雷达 / IMU / EMG / UWB 仍是一路一个小模型。我们补中间层。
做什么
四座塔：雷达 · IMU · EMG · UWB
怎么验证
加进来必须加分
先打哪
无接触生命体征
2026 · 蓝图
1 / 13

## Slide 2
1 规格
主吃六路；视频 / 音频 / 文本只作对齐教师
禁止把摄像头当训练与评测的主输入。
本平台取
主模态
雷达 · IMU · EMG · 接近光 · TOF · TP
不做 A
不做
世界模型：Cosmos / Dreamer / JEPA
不做 B
不做
Occupancy：Tesla / World Labs Marble
雷达
距离 / 速度 / 微动
第一塔：生命体征
IMU
加速度 / 角速度
第二塔：运动状态
EMG
肌腱表面电位
第三塔：微手势、写字
UWB
无线电 TOF
第四塔：数字钥匙
接近光 / TOF
近距有无 / 距离图
常开、暗光可用
TP
触点 / 掌误触
接触事件
所以 · 四座塔按商用场景立项。义肢、针电极不做。
AI 物理感知 · 规格
3 / 13

## Slide 3
1 为什么现在
图声文有基础模型，物理信号还没有操作系统
四条公开结果。汇报时只念标题，细节留问答。
雷达能进大模型
HoloLLM：mmWave 注入 VLM，人体感知最高 +30%。
EMG 已开卖，仍要试戴
Meta Neural Band 2025-09 开卖，近 20 万人体验。
IMU 如何对齐其他模态
Babel：ImageBind 对 IMU 几乎无效。
IMU 预训练模型
LIMU-BERT：手机上可实时跑。
所以 · 缺口在接入与表征，不在再训一个视觉或语言大模型。
AI 物理感知 · 缺口
4 / 13

## Slide 4
2 代际
主线不是模型更大，而是信号如何被编码
G2 交付，G3 做底座，主攻 G4。Hub 已出货，缺的是分传感器 token。
G0
滤波
Kalman / 阈值
G1
单模态深度
IMU-LSTM / 雷达 CNN
G2
Hub 规则+小网
端侧量产主力
G3
传感基础模型
LIMU-BERT / Babel
G4
分传感器 token
当前窗口
G5
传感 OS
预埋接口
不跳 G0→G1
换机型，手工阈值全失效。LIMU-BERT 证明 IMU 可离开阈值。
不跳 G1→G2
入袋 / 抬腕各写 if-else。Hub 已把多路接到低功耗核。
不跳 G3→G4
每加一路雷达、IMU、UWB 或 EMG 重写产线。Babel 证明可以只加一座塔。
AI 物理感知 · 代际
5 / 13

## Slide 5
3 验证
加上哪座塔，哪个场景就必须更好
无采样率、单位、时间基的数据包，Ingest 直接拒收。
塔
场景
没有
加上
雷达
生命体征
被子里没有读数
被子里也有呼吸
IMU
运动状态
抬腕 / 入袋分不清
抬腕 / 入袋可识别
EMG
眼镜写字
微点 / 笔画做不到
微点 / 笔画可用
UWB
数字钥匙
BLE 会被中继骗过
抗中继，走近才开
AI 物理感知 · 验证
6 / 13

## Slide 6
4 对标
缺的不是器件，是中间那层操作系统
抄时钟与 schema，抄分传感器塔。不抄封闭小模型，不卖整机，不造芯片。
上 整机
不卖整机
Meta Neural Band、BMW 数字钥匙、睡眠雷达卖体验。责任绑在整机，原始波形不对外开放。
中 信号 OS ← 我们
主航道
Hub / Core Motion 停在 G2。我们补四座 tokenizer，以及「加雷达 / 加 IMU / 加 EMG / 加 UWB 必须更好」的表。
下 器件
不造芯片
Bosch IMU、Infineon 雷达、ST UWB、干电极 EMG。集成探头，不自研硅。
AI 物理感知 · 对标
7 / 13

## Slide 7
4 TOP3 团队
TOP3团队
标准：把非视听文传感器当一等模态，且有可复用表征。
1 港科大 Mo Li
LIMU-BERT → Babel
IMU 自监督基础模型；
Wi‑Fi / 雷达 / IMU / LiDAR
可扩展对齐，不必全配对。
分模态塔 +
可追加对齐。
2 南洋理工 MARS
HoloLLM
把 mmWave / LiDAR / 红外
注入 VLM；稀有模态注入器，
不幻想万能 ViT。
雷达塔接入 +
异构注入器。
3 Meta FAIR / Reality
DIGIT · Sparsh · Neural Band
触觉工具化（Plexus）；
腕带 EMG 已开卖，
仍强制店内试戴。
工具化形态 +
EMG 塔与接触几何。
AI 物理感知 · 团队
8 / 13

## Slide 8
5 商用场景
雷达 · IMU · EMG · UWB
汇报只讲这一页。先打生命体征。细证据在附录，被问再翻。
眼镜写字 / 微手势
无接触生命体征
UWB 数字钥匙
一句话
手在桌下也能写、口袋里也能点
不贴电极，被子里也要有呼吸心跳
走近要开，假的「很近」要识破
谁付钱
眼镜 OEM / XR
养老 / 睡眠硬件
车身电子 + 手机 OEM
为何不用摄像头
手在桌下、口袋里，会议室不能出声
卧室卫生间不能常开录像
中继是无线电欺骗，不是图像
加哪路更好
加 EMG：微点 / 写字可用
加雷达：被子里也有读数
加 UWB：抗中继，走近才开
我们交什么
EMG 塔 + 对比表
雷达微动塔 + 对比表
UWB 塔 + 抗中继评测
AI 物理感知 · 场景
9 / 13

## Slide 9
附录
被问到数字时翻这一页，汇报正文不念
厂商口径单独标明。阈值用自有 Pack 标定后写入 Eval。
· Meta Neural Band（2025-09）：与 Ray-Ban Display 捆绑 799 美元；近 20 万受试者；强制店内试戴；手写消息未上线
· Mudra Link 约 249 美元；Apple 表带电极专利 + EMBridge（NeurIPS 2025 workshop），手表未出货
· AKM AK5816AIM（2026-07 量产）：无摄像头跌倒 + 呼吸；模块口径写静息 / 睡眠，走动伪迹未收口
· BMW Digital Key Plus / 奔驰：UWB 约 4 m 定左右侧防中继；CCC Digital Key 已上车
· Babel SenSys 2025：ImageBind 对 IMU 几乎无效；LIMU-BERT 手机可实时跑；HoloLLM mmWave +30%
· 港科大 Mo Li：LIMU-BERT → UniHAR → Babel；南洋理工 MARS：HoloLLM；Meta FAIR：DIGIT / Sparsh / Neural Band
· 观察不进本版 TOP4：座舱 CPD、房间人感、肌电义肢（器械渠道）
AI 物理感知 · 来源
13 / 13